## Slide 1: Bauteil LCD 1602 mit IC2-Modul
Maximilian Felgenhauer
Akif Güzel

## Slide 2: Das Bauteil LCD 1602 (ohne IC2 Modul)
Nachteil: Braucht 8 GPIOs für
den Datenbus
Jedoch:
Möglichkeit der Inbetriebnahme mit 4
Dataports -> langsamere Ansteuerung
Mit VCC, GND usw. braucht
alleine dieses Gerät mindestens
12 PINs (R/W,EN,A,K)

## Slide 3: LCD 1602 mit I2C Modul
- Serieller Bus, nur zwei GPIOs
werden gebraucht
- Mit Erweiterungsboard auch Möglichkeit
der Verbindung auch mit anderen
IC2 Geräten möglich
Potentiometer ist schon integriert für
die Einstellung des Hintergrundlichts

## Slide 4: LCD 1602 Display Block Diagramm

## Slide 5: LCD 1602 Display Power Supply Block Diagramm

## Slide 6: I2C – Bus (Inter Integrated Circuits)

## Slide 7: I2C – Bus (Inter Integrated Circuits)
Spezifiziert von Philips Semiconductors im Jahr 1982
Ziel: In der Unterhaltungselektronik sollten Geräte auf einfache
Art kommunizieren können
Zweidrahtbus
Geeignet für kurze Distanzen (je geringer der Takt, desto mehr Distanz möglich)
Aus Lizenzgründen auch TWI (Two Wire Interface) genannt

## Slide 8: I2C – Bus (Inter Integrated Circuits)
Ziel: In der Unterhaltungselektronik sollten
Geräte auf einfache Art kommunizieren können
Zweidrahtbus
Geeignet für kurze Distanzen (abhängig vom Takt auch längere Distanz)
Aus Lizenzgründen auch TWI (Two Wire Interface) genannt
Übertragungsraten von 100 Kbit/s (Standard Mode) bis zu 3,4 Mbit/s (High Speed Mode).Der Slave mit der geringsten Datenübertragungsrate bestimmt die maximale Geschwindigkeit.

## Slide 9: I2C – Bus (Inter Integrated Circuits)

## Slide 10: I2C – Bus (Inter Integrated Circuits)
(MULTI )MASTER
Bestimmt den Datenverkehr
Beispiel: Microcontroller ESP32
Bis zu 127 Teilnehmer möglich
und maximal 2 Master
SLAVES
Passive Geräte (senden
und empfangen der Daten
nur auf Anfrage)
Beispiel:
Temperatursensor,
Drucksensor
Display usw.
SDA: Serial Data (bidirektional)
SCL: Serial Clock (gemeinsamer
Bustakt) -> synchroner Bus
Halb-Duplex (eine Leitung!)

## Slide 11: I2C – Bus Protokolldaten
Start: „Hallo ich bin der Master,
Hört mal her“
Adressierung:
7 Bit Adresse der Slaves
27 – 1 = 127 Adressen möglich
W/R:
Daten senden oder empfangen
ACK:
Beim Schreiben (Senden) vom Master
wird ACK vom Slave an den Master
geschickt und umgekehrt.
STOP:
„Daten Senden und
Empfangen beenden“

## Slide 12: I2C – Bus – Start und Stop
SDA und SCL auf HIGH -> Slaves hören zu!
Negative Flanke von SDA -> Starten der Anfrage
Senden/Schreiben der Daten
Positive Taktflanke SDA und SCL auf High

## Slide 13: Breadboard Setup LCD 1602 I2C Bus

## Slide 14: Standard Verdrahtung LCD1602 I2C mit ESP32

## Slide 15: LCD Display 1602 mit I2C Adapter

## Slide 16: Anschlüsse LCD Display 1602

## Slide 17: Kompletter Hardware Setup